## Slide 1
СПХР
Системы приёма, хранения и регазификации сжиженного природного газа

## Slide 2: СПХР линейка по производительности
500 нм3/час, 700 нм3/час, 1400 нм3/час.
В состав СПХР входят:
1. криогенный сосуд (РКЦВ или РКЦГ) со своим испарителем наддува,
2. криогенная насосная установка (КНУ) с испарителем наддува,
3. регазификационная установка (РУ) с двумя продукционными испарителями,
4. свеча рассеивания с испарителем безопасности,
5. азотная рампа.
2

## Slide 3: Проектирование и изготовление криогенных сосудов (РКЦВ или РКЦГ) со своим испарителем
5
Горизонтального исполнения:
20-ти футовый контейнер 20 м3
40 футовый контейнер 45 м3
Стационарные на лапах или подставках, если ёмкость объёмом 80 м3 при давлении до 0,8 МПа
Вертикального исполнения:
если ёмкость объёмом 80 м3 при давлении до 0,8 Мпа.

## Slide 4: Проектирование и изготовление криогенной насосной установки (КНУ) с испарителем
4
В составе КНУ применяются собственного производства насосы криогенные центробежные выносные моделей:
НКЦВ 300/80;
НКЦВ 300/220.
Параметры | Значения параметров
Маркировка взрывозащиты | Ex II Gb c IIB T2 X
Диапазон температуры окружающей среды | от минус 45 до 50 град. С
Температура перекачиваемой среды | минус 196 град. С
Максимальный напор | 220 м
Рабочее давление | до 1,6 МПа
Максимальная объёмная подача | 300 л/мин

## Slide 5: Проектирование и изготовление регазификационной установки (РУ) с двумя испарителями
5
РУ стационарного исполнения
РУ мобильного исполнения в контейнере

## Slide 6: Проектирование и изготовление: 1. свечи рассеивания с испарителем; 2. азотной рампы
6
Азотная рампа
(количество баллонов
согласовывается с заказчиком)
Свеча рассеивания

## Slide 7
Объём
технического предложения
7
1. криогенные ёмкости (объём до 80 м3 по требованию заказчика) в количестве 2-х единиц на объект
2. разработка КД и ЭД (на новое изделие по ТЗ заказчика)
3. азотная рампа с баллонами
4. регазификационная установка
5. автоматическая система управления (удалённый доступ)
6. криогенная насосная установка (по желанию заказчика)
7. запчасти на 2 года эксплуатации
8. пуско-наладочные работы
9. инструктаж
10. шеф-монтажные работы
11. запчасти для ПНР

## Slide 8
Сосуды криогенные
8
Сосуды, работающий под давлением серии РКЦВ и РКЦГ (серийный выпуск)
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.02200/20 Серия RU № 0224191 Срок действия – до 13.10.2025 года

## Slide 9
Испарители
9
Испарители атмосферные типа ИА объёмом до 0,14 м3 (серийный выпуск)
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.01953/21 Серия RU № 0329746 Срок действия – до 26.09.2026 года

## Slide 10
Регазификаторы
10
Регазификационная установка СПГ МРУ-1650/2,5
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.НА65.В.00905/20 Серия RU № 0290557 Срок действия – до 29.12.2025 года

## Slide 11
Криогенные перекачивающие насосы исполнения:
выносного;
погружного
(также в криостате) производительностью 300 – 500 л/мин
Сертификат/декларация на соответствие
ТР ТС 012, ТР ТС 010,
ТР ТС 020 до 20.04.2027г.
11

## Slide 12
Заключение Минпромторга России на соответствие Постан. 719 крио насосов
12

## Slide 13
13
Реализованы два проекта СПХР на котельных у заказчика

## Slide 14: Пуско-наладочные работы у заказчика
Продукционный испаритель и свеча рассеивания системы приёма хранения и регазификации котельной в городе Мурманск
14

## Slide 15: Пуско-наладочные работы у заказчика
Блок регазификации системы приёма хранения и регазификации котельной в городе Мурманск
15

## Slide 16: Пуско-наладочные работы у заказчика
Азотно-воздушная рампа для подачи воздуха и азота в систему приёма хранения и регазификации котельной в городе Мурманск
16

## Slide 17
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Югорский Машиностроительный Завод» (ООО «ЮМЗ»)
628303, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, стр. 13, офис 1
e: info@ugramash.ru
Директор Павленко Анна Александровна, +7 (982) 533-09-00