## Slide 1
АО «Промышленные технологии»
производственная кооперация
с ООО «Югорский Машиностроительный Завод»
КМТЗК, КППЦ
криогенные мобильные топливозаправочные комплексы сжиженного природного газа

## Slide 2: Криогенный мобильный топливозаправочный комплекс КМТЗК-20
Разработка и изготовление КМТЗК-18 (20)
2

## Slide 3
Основные характеристики КМТЗК-18 (20)
3
Масса перевозимого СПГ, кг | 7560
Номинальный объем криоцистерны, м³ | 20
Рабочее давление, МПа | 0,7-0,8
Коэффициент заполнения | 0,9
Тип изоляции сосуда | Многослойная экранно-вакуумная
Максимально допустимая температура внутреннего сосуда, ⁰С | -196
Рабочая температура внутреннего сосуда, ⁰С | -162
Тип используемого криогенного насоса | Погружной центробежный в криостате производства ООО «ЮМЗ»
Тип топливораздаточной колонки | Тип счетчика – кориолисовый расходомер. Формирование отчетов по нормативам заказчиков. Передача данных

## Slide 4
Основные характеристики КМТЗК-18 (20)
4
Количество заправочных постов | 2
Длина шлангов заправочных пистолетов, м | 6 (до 10 м)
Производительность раздаточного устройства | не менее 100 л/мин
Энергоснабжение | от внешнего источника электроснабжения (380В, 50Гц)
Максимальная потребляемая мощность, кВт | не более 20
Уровень шума | не более 75 Дб(А) по ГОСТ 12.1.003-83
Температура эксплуатации | от -45°C до +45°C
Максимально допустимое рабочее давление, МПа | 0,8
Время бездренажного хранения, суток, не менее | 30

## Slide 5: Криогенный мобильный топливозаправочный комплекс КМТЗК-40
Разработка и изготовление КМТЗК-40 (42,6)
5

## Slide 6
Основные характеристики КМТЗК-40 (42,6)
24
Масса перевозимого СПГ, кг | 16090
Номинальный объем криоцистерны, м³ | 42,6
Рабочее давление, МПа | 0,7-0,8
Коэффициент заполнения | 0,9
Тип изоляции сосуда | Многослойная экранно-вакуумная
Максимально допустимая температура внутреннего сосуда, ⁰С | -196
Рабочая температура внутреннего сосуда, ⁰С | -162
Тип используемого криогенного насоса | Погружной центробежный в криостате производства ООО «ЮМЗ»
Тип топливораздаточной колонки | Тип счетчика – кориолисовый расходомер. Формирование отчетов по нормативам заказчиков. Передача данных

## Slide 7
Основные характеристики КМТЗК-40 (42,6)
7
Производительность раздаточного устройства | не менее 100 л/мин
Энергоснабжение | от внешнего источника электроснабжения (380В, 50Гц)
Максимальная потребляемая мощность, кВт | не более 20
Уровень шума | не более 75 Дб(А) по ГОСТ 12.1.003-83
Температура эксплуатации | от -45°C до +45°C
Максимально допустимое рабочее давление, МПа | 0,8
Время бездренажного хранения, суток, не менее | 30

## Slide 8: Криогенная передвижная полуприцеп-цистерна КППЦ-50
Разработка и изготовление КППЦ-50
8

## Slide 9
Основные характеристики КППЦ-50
9
Тип изоляции сосуда | Многослойная экранно-вакуумная
Масса перевозимого СПГ, кг | 18 900
Номинальный объем криоцистерны, м³ | 50
Рабочее давление, МПа | 0,7-0,8
Коэффициент заполнения | 0,9
Максимальная потребляемая мощность, кВт | не более 20
Уровень шума | не более 75 Дб(А) по ГОСТ 12.1.003-83
Температура эксплуатации | от -45°C до +45°C
Тип криогенного насоса | Выносной собственного производства
Потребляемая мощность насоса, кВт, не более | 20
Производительность насосной установки, л/мин, не менее | 350

## Slide 10
ОТТС на КМТЗК-40 и
КППЦ-50 (3-х осная)
10
ОТТС на КМТЗК-20 (2-х осная)

## Slide 11
Заключение Минпромторга России на соответствие Постан. 719 продуктов КМТЗК и КППЦ
11

## Slide 12
ОТТС на ППЦ сжиженных газов
12
ОТТС – одобрение типа транспортного средства на полуприцеп цистерну сжиженных газов (ППЦ) типа 913701
Сертификат № Е-RU.МТ22. А.00517 № 0012244

## Slide 13
Криогенные перекачивающие насосы исполнения:
выносного;
погружного
(также в криостате) производительностью 300 – 500 л/мин
Сертификат/декларация на соответствие
ТР ТС 012, ТР ТС 010,
ТР ТС 020 до 20.04.2027г.
13

## Slide 14
Заключение Минпромторга России на соответствие Постан. 719 крио насосов
14

## Slide 15
Первый криоПАГЗ был изготовлен в 2018 году объёмом ёмкости 16 м³
15

## Slide 16
16
Участие в международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022»

## Slide 17
10
Реализация договора поставки:
КМТЗК-20 – 8 шт.
КМТЗК-40 – 7 шт.
КППЦ-50 – 6 шт.
Срок исполнения договора
– 2022 год

## Slide 18
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Югорский Машиностроительный Завод» (ООО «ЮМЗ»)
628303, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, стр. 13, офис 1
e: info@ugramash.ru
Директор Павленко Анна Александровна, +7 (982) 533-09-00